## Slide 1: REDES DE COMPUTADORES

## Slide 2: O avanço da comunicação

## Slide 3: O QUE SÃO REDES
Uma rede de computadores é a forma de conectarmos equipamentos a fim de que possamos estabelecer uma comunicação entre os mesmos fazendo com que eles troquem dados, informações e serviços.

## Slide 4: O QUE SÃO REDES
As redes de computadores, apesar do nome, envolvem muito mais que apenas computadores, mas abrangem uma gama de dispositivos e equipamentos como celulares, tablets, impressoras, TVs, carros, videogames e até eletrodomésticos.

## Slide 5: Dados que podem ser transmitidos
os computadores processam informações calculando bits que podem ser convertidos em impulsos elétricos, portanto toda informação que pode ser processada em bits, pode ser transmitida em uma rede.
Sendo assim, o que não pode?

## Slide 6: Redes ponto a ponto
os computadores são ligados entre si para a troca de informações, porém a maioria dos recursos não pode ser compartilhada fazendo com que cada host deva possuir os próprios recursos e aplicações como um programa,

## Slide 7: Redes cliente-servidor
O segundo tipo é a arquitetura cliente-servidor, onde todos os hosts, chamados de clientes, se comunicam com uma máquina principal, chamada de servidor
O servidor provê todas as aplicações e serviços e consegue gerenciar o acesso aos recursos da rede como impressoras, por exemplo
Normalmente um servidor é uma máquina mais robusta que as máquinas clientes, pois ela armazena e processa um grande número de informações, além de precisar estar sempre ligada para que haja tráfego de informações na rede.

## Slide 8: Como funciona a transmissão
Como funciona a transmissão entre os seres humanos
Em redes de computadores sempre existe um transmissor, um receptor e uma informação a ser enviada.

## Slide 9: Como funciona a transmissão
Transmissor: é o dispositivo (computador, telefone, câmera) que envia a informação.
Receptor: é o dispositivo a quem foi endereçada a informação. O receptor vai receber a mensagem enviada pelo transmissor.
Mensagem: são os dados e as informações que precisam ser enviados.
Meio: é o meio físico, ou seja, o caminho pelo qual a mensagem trafegará do transmissor até chegar ao receptor.
Protocolo: controla o envio e recepção da mensagem e define alguns aspectos como formato da mensagem e ordem de chegada. Tanto o transmissor quanto o receptor devem estar seguindo o mesmo protocolo.

## Slide 10: Como funciona a transmissão
Para que a comunicação de dados obtenha sucesso ela necessita de três atributos
Entrega: os dados devem estar endereçados corretamente. Deve-se ter a certeza de que a informação será entregue ao destinatário correto.
Confiabilidade: os dados devem chegar ao destino, e mais do que simplesmente chegar, os dados devem estar intactos, sem nenhum tipo de alteração e sem faltar nenhuma parte da informação.
Controle do Atraso: o tempo que a informação possui para chegar ao destino não pode ser indeterminado. Deve haver um tempo limite para que o destinatário a receba, principalmente no caso de aplicações multimídia em tempo real como áudio e vídeo. Não seria interessante, por exemplo, ao receber um vídeo, ver primeiro as imagens e só depois ouvir o áudio.

## Slide 11: Modos de operação
Simplex: a transmissão é unidirecional. Só existe um transmissor e um canal de transmissão. Quaisquer outros componentes que apareçam na comunicação serão receptores. Exemplos: televisão e radiodifusão.
Half-duplex: a transmissão é bidirecional, ou seja, as duas partes transmitem e também são receptoras, mas, assim como no modo simplex, existe somente um canal de transmissão, portanto só é possível transmitir um por vez. Exemplo: walkie-talkie.
Full-duplex: é o modo de transmissão mais completo, já que ambas as partes podem transmitir e receber dados simultaneamente, pois existem dois canais de transmissão. Exemplo: telefone.

## Slide 12: Modos de operação

## Slide 13: Meios de comunicação
Para que a transmissão aconteça é necessário que exista um meio de os dados saírem de um host e chegarem a outro, ou seja, uma forma de propagação
Cabos elétricos
  As placas de rede com fio são responsáveis por converter dados em bits e bits em impulsos elétricos que podem trafegar por um cabo de energia
Fibras ópticas
  A transmissão feita por raios luminosos é bem mais eficaz que a feita pela eletricidade, pois o sinal se propaga mais rápido e não sofre com interferências eletromagnéticas.
Radiofrequência
  Pelo ar podemos transmitir ondas de radiofreqüência através de antenas e efetuar a comunicação entre elementos previamente configurados para este fim.

## Slide 14: Cabos de par trançado
Meio de transmissão mais comumente encontrado no nosso dia a dia
São compostos por fio de cobre que transmitem através de impulsos elétricos
São enrolados dois a dois e também interlaçados entre si para evitar interferência elétrica

## Slide 15: Cabos de par trançado
Tipos de cabos
UTP (Unshielded Twisted Pair) – não possuem blindagem. São protegidos apenas por uma capa de plástico
    Taxas de transmissão de 10Mbps a 10Gbps
FTP (Foiled Twisted Pair) – Possuem blindagem feita com uma folha de alumínio
STP (Shielded Twisted Pair) – Blindagem é feita a cada par de cabos

## Slide 16: Cabos de par trançado

## Slide 17: Cabos coaxiais
Antecessor do cabo de par trançado
Mais utilizados para transmissão de sinal de TV a cabo
Possui dois condutores e uma blindagem entre os condutores
São classificados pela resistência à passagem de corrente elétrica
  75 ohms para TV e 50 ohms para telefonia celular

## Slide 18: Fibra óptica
Fio fino e flexível de vidro feito de sílica
Transmite dados a partir de feixes de luz
A transmissão de dados pode chegar a 16Tbps
Usada em redes de longa distância e de alta velocidade
Não sofrem interferências eletromagnéticas

## Slide 19: Fibra óptica
Existem dois tipos de fibras ópticas:
  Monomodo: o núcleo da fibra é tão fino que permite que a luz se propague em um único feixe. Pode propagar-se a até 80km de distância
  Multimodo: o núcleo da fibra é mais espesso, sendo mais barata a sua fabricação. Alcança no máximo 550m

## Slide 20: Tipos de cabos de fibra óptica
MONOMODO
MULTIMODO

## Slide 21: Transmissão via rádio terrestre ou micro-ondas
Não utiliza fios e podem atingir grandes distâncias
Barreiras físicas ou sinais eletromagnéticos podem impedir sua propagação
Para propagação são instaladas torres que funcionam como estações repetidoras de micro-ondas
A propagação se dá em linha reta
Utilizado em telefonia celular

## Slide 22: Transmissão via satélite

## Slide 23: CLASSIFICAÇÃO DAS REDES
A classificação de redes em categorias pode ser feita a partir de vários critérios:
  dimensão ou área geográfica ocupada;
  capacidade de transferência de dados;
  topologia (forma da rede);
  ambiente em que se insere (rede corporativa/rede industrial);
  meio físico de envio de dados (redes cabeadas e redes não cabeadas);
  tecnologia de transmissão (redes ethernet, redes ATM).
É convencionada a classificação das redes em locais –
  LANs (Local Area Networks),
  Metropolitanas – MANs (Metropolitan Area Networks) e
  Geograficamente distribuídas – WANs (Wide Area Networks).

## Slide 24: CLASSIFICAÇÃO DAS REDES
PANs (Personal Area Networks),
  Curtíssima extensão geográfica: cobre apenas algumas dezenas de metros
  Taxa de transferência relativamente baixa, em torno de 2Mbps
  Tecnologia relativamente nova: riscos de segurança
  Centraliza as operações em uma única pessoa: foco na comunicação de um único usuário e na comunicação de um dispositivo com outro
  Bluetooth, infravermelho etc

## Slide 25: CLASSIFICAÇÃO DAS REDES
LANs (Local Area Networks),
baixo custo e simplicidade
estão limitadas a apenas alguns quilômetros de extensão, como um campus universitário, um edifício, uma casa etc.
o acesso a esse tipo de rede é feito através de computadores pessoais ou estações de trabalho. As duas tecnologias mais comuns são a transmissão através de cabos (coaxial, fibra óptica etc.) e a transmissão sem fio, também chamada de WLAN (wireless LAN)
A velocidade de transmissão de uma LAN varia de 10 Mbps até 10 Gbps, com baixíssimas taxas de erro ou atraso.
Fonte: https://itrelease.com/2021/04/what-is-local-area-network-lan-in-computer/

## Slide 26: CLASSIFICAÇÃO DAS REDES
LANs (Local Area Networks),
Principais motivos de uso
  Mobilidade para o usuário:
  Instalação facilitada e de custo reduzido:
  Dispositivos compatíveis
Fonte: https://itrelease.com/2021/04/what-is-local-area-network-lan-in-computer/

## Slide 27: CLASSIFICAÇÃO DAS REDES
MAN (Metropolitan Area Networks),
Podem ser entendidas como aquelas que proveem a interligação das redes locais em uma área metropolitana de uma determinada região: rede de TV a cabo
São administradas por empresas que oferecem o serviço ao usuário
Esses tipos de rede cobrem uma extensão de centenas de quilômetros e sua velocidade de transmissão de informação varia de 155 Mbps até 10 Gbps
O meio utilizado para a transmissão normalmente são os cabos de fibra óptica e canais de radiofrequência.

## Slide 28: CLASSIFICAÇÃO DAS REDES
WAN (Wide Area Networks),
Quando as distâncias envolvidas na interligação dos computadores são superiores a uma região metropolitana, podendo ser a dispersão geográfica tão grande quanto a distância entre continentes, a abordagem correta é a rede geograficamente distribuída (WAN)

## Slide 29: Topologia de redes
A topologia refere-se à disposição dos componentes físicos e ao meio de conexão dos dispositivos na rede, ou seja, como estes estão conectados.
A topologia de uma rede depende do projeto das operações, da confiabilidade e do seu custo operacional.
Ao se projetar uma rede, muitos fatores devem ser considerados, mas a topologia a ser empregada é de total importância para o bom desempenho e retorno do investimento de uma rede.
Cada topologia possui suas características, com diferentes implicações quanto ao desenvolvimento, operação e manutenção da rede, além disso, cada topologia apresenta duas formas, a forma física e a lógica.
A topologia em sua forma física identifica como os nós estão interconectados uns nos outros.
A topologia lógica é o protocolo de comunicação composto por hardwares e softwares

## Slide 30: Topologia lógica
A topologia lógica é o protocolo de comunicação composto por hardwares e softwares
Determina qual é a melhor maneira de conectar computadores
Tipo de dado que será utilizado nas transmissões, modo de transmissão e
Tipo de placa de rede

## Slide 31: Topologia física
Forma de distribuição dos cabos e dispositivos na rede
Influencia em como será o fluxo da informação
Determina os caminhos físicos
Busca atender às necessidades específicas de cada local levando em consideração os seguintes critérios
  Confiabilidade: garante aos usuários o funcionamento da rede de forma confiável;
  Capacidade de desempenho: a rede deve ter um desempenho aceitável
  Custo operacional e possibilidades de expansão: planejamento anterior

## Slide 32: Topologia ponto-a-ponto
Forma de topologia mais simples.
Conexão entre dois computadores
Características:
  Cada uma pode ter características próprias que independem de outras conexões na mesma rede;
  Facilidade para implantar medidas de segurança e privacidade;
  Não existe necessidade de dar nomes (endereçar) aos participantes

## Slide 33: Topologia em barramento
Todos os computadores são conectados diretamente em um mesmo cabo;
Quando uma mensagem é enviada pela rede, ela passa por todos os computadores conectados ao barramento
Características:
  Facilidade para o acréscimo de novos computadores à rede;
  Fluxo da informação descentralizado;
  Um problema em um computador pode causar uma queda em toda a rede;
  A extensão da rede é limitada pelo tamanho do cabo;
  Exige mecanismos especiais de controle de acesso;
  Necessidade de haver endereço para cada par (nomes) permitindo a comunicação par-a-par
  Simplicidade, baixo custo, fácil instalação e expansão

## Slide 34: Topologia em anel
A informação circula em um único cabo
A configuração mais comum é unidirecional e conecta todas as estações de trabalho
Fluxo de mensagens descentralizado
As mensagens são retransmitidas de nó em nó
Boa performance em redes de muito tráfego

## Slide 35: Topologia em estrela
Há necessidades de decisões de roteamento.
A estrutura é voltada a um nó concentrador. Há necessidade de equipamento central. Caso falhe toda a rede fica fora do ar.
Responsável pela retransmissão de todos os dados para todas as estações
Ligações ponto-a-ponto
Modificações ou adição de novas estações são simples
Gerenciamento centralizado
Desempenho de rede depende do nó central

## Slide 36: Topologia híbrida ou mista

## Slide 37: Obrigado